| 6 | Требования к видам работ | Ремонт внутриквартальных дорог в г. Чайковский Пермского края |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ | Количество |
|  |  | Раздел 1. Микрорайон "Завьяловский" |
|  |  | ул. Нефтяников |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,004023 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,02 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,25 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 4,15 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 3,48 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 3,48 |
|  |  | Раздел 2. Микрорайон "Заринский" |
|  |  | ул. Декабристов, дом 7 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00241 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,012 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2(100 м2) | 0,15 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 2,49 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 3,99 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 3,99 |
|  |  | ул. Декабристов, 18 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00064 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0032 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,04 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 0,664 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,064 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,064 |
|  |  | ул. Декабристов, 38 (въезд во двор) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00241 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,012 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,15 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 2,19 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 3,99 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 3,99 |
|  |  | ул. Декабристов, 14 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001126 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0056 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,07 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,162 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,87 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,87 |
|  |  | Раздел 3. Микрорайон "Завокзальный" |
|  |  | ул. Сосновая, 15 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00885 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,044 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,55 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 9,13 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 14,63 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 14,63 |
|  |  | Раздел 4. Микрорайон "Основной" |
|  |  | ул. Ленина, 41 (в районе первого подъезда) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,004023 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,02 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,2 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 3,32 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 5,32 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 5,32 |
|  |  | ул. Ленина, 43 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001609 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,66 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,66 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,66 |
|  |  | ул. Кабалевского, 38 |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001609 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,66 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,66 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,66 |
|  |  | ул. Горького 10/2 (за к/ц "Кама") |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001287 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,66 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,1 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,1 |
|  |  | Заезд между домами 34/3и 36/1 ул. Ленина |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001931 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0064 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,08 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,328 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,13 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,13 |
|  |  | Раздел 5. Микрорайон "Речники" |
|  |  | ул. Вокзальная 7/2, 7/3 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,007241 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,036 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,45 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 7,47 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 6,26 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 6,26 |
|  |  | Раздел 6. Микрорайон "Азинский" |
|  |  | Заезд между домами №9 и №11 ул. Советская |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001126 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0056 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,07 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,162 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,9 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,9 |
|  |  | Заезд от центральной дороги по ул. Советская до дома №5 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,002575 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0128 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,16 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 2,656 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 4,26 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 4,26 |
|  |  | Заезд между зданием "Сбербанк России"(ул. Советская, 11) и зданием ОАО "Ростелеком" (ул. Советская, 19) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001287 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,08 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,328 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,12 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,12 |
|  |  | Дорога вдоль дома № 9 по ул. Советская |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,005471 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,016 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,2 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 3,32 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 5,72 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 5,72 |
|  |  | Раздел 7. Микрорайон "Текстильщик" |
|  |  | ул. Ленина, 52 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,007563 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0256 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,32 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 5,312 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 4,7 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 4,7 |
|  |  | ул. Вокзальная, 53 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,002575 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0112 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,14 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 2,324 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,972 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,972 |
|  |  | Раздел 8. Микрорайон "Сайгатский" |
|  |  | ул. Советская, между домами №55 и №53 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,009655 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,048 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,6 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 9,96 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 15,96 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 15,96 |
|  |  | Раздел 9. Микрорайон "Уральский" |
|  |  | ул. Советская, 24 (в районе 1-3 подъездов) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 1,287 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,08 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные (т) | 1,328 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,13 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,13 |
|  |  | ул. Советская, 28 (в районе 3-4 подъезда) |  |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,003379 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,021 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,21 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 3,486 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 5,59 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 5,59 |
|  |  | ул. Шлюзовая, 7 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00241 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,66 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,46 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,46 |
|  |  | ул. Советская, 34 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,004023 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0152 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,19 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 3,154 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 2,73 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 2,73 |
|  |  | Раздел 11. Микрорайон "Парковый" |
|  |  | ул. Ленина, 5, 9 |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,006436 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,024 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,3 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 4,98 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 4,32 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 4,32 |
|  |  | ул. Карла Маркса, 4 (в районе 4 подъезда, с обратной стороны) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00032 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0016 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,02 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 0,332 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,29 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 0,29 |
|  |  | ул. Кабалевского, 22 (с торца) |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,001609 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,008 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,1 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 1,66 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 1,42 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 1,42 |
|  |  | Заезд во двор между домом 30 и домом 26 по ул. Карла Маркса |
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) | 0,00064 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0,0032 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0,04 |
|  |  | Асфальтобетонные смеси (т) | 0,664 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,58 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) | 0,58 |